## Slide 2
平台部署硬件清单
清单1：香橙派5 Max（Orange Pi 5 Max）
硬件模块 | 详细配置参数
核心SoC | Rockchip RK3588（8nm）
AI 算力 | NPU 6 TOPS
图形处理 | ARM Mali-G610 GPU
运行内存 | 16GB LPDDR5
本地存储 | 256GB eMMC（板载）
网络接口 | 1× PCIe 2.5G LAN（RTL8125BG）
无线模块 | Wi-Fi 6E + 蓝牙5.3（AP6611）
显示输出 | 2× HDMI 2.1（最高8K@60FPS） 1× MIPI DSI TX 4 Lane
摄像头接口 | 2× MIPI CSI 4 Lane 1× MIPI D-PHY RX 4 Lane
USB接口 | 2× USB 3.0，2× USB 2.0
扩展排针 | 40Pin（2.54mm双排）
音频系统 | ES8388 Codec，3.5mm孔，板载MIC
供电方式 | Type-C供电（5V@5A）
散热系统 | 5V 2PIN 1.25mm风扇插座
其他/调试 | RTC插座、BOOT键、开关机键、RGB LED
清单2：鲁班猫5（LubanCat 5）
硬件模块 | 详细配置参数
核心SoC | Rockchip RK3588（8nm）
AI 算力 | NPU 6 TOPS
图形处理 | ARM Mali-G610 GPU
运行内存 | 16GB LPDDR4X
本地存储 | 128GB eMMC
网络接口 | 2× 千兆以太网（RTL8211F）
无线模块 | Wi-Fi 6 + 蓝牙5.2（RTL8852BE）
显示输出 | 1× HDMI 2.1（8K@60fps） 1× DP 1.4（Type-C输出），1× eDP
摄像头接口 | CSI ×6（可独立使用）
USB接口 | 2× USB 3.1 Type-A，2× USB 2.0 Type-A 1× USB 3.1 Type-C
扩展排针 | 标配扩展接口（通常为40Pin）
音频系统 | 板载音频接口
供电方式 | DC 12V@2A（DC圆头）
散热系统 | 主动散热风扇接口
尺寸 | 125 × 80 mm